## Slide 1
Нагревательный кабель КДБС специально разработан для ускорения застывания бетона при строительстве зданий и сооружений.

## Slide 2
назначение
Принцип действия-
Нагревательный кабель раскладывается на арматуре объекта, подлежащего заливке бетоном. После заливки бетона в опалубку, кабель подключают к сети электропитания. Кабель КДБС, проявляя свои нагревательные свойства, сушит бетон необходимое время, исходя из условий эксплуатации и размеров бетонной конструкции. После высушивания кабель отключают от сети питания, обрезают концы и оставляют внутри бетонной конструкции.
Кабельные секции КДБС обеспечивают возможность проведения монолитно-строительных работ круглый год.
Нагревательный кабель КДБС это –
1. самый эффективный способ прогрева бетона;
2. быстрое и равномерное застывание бетона при низких температурах;
3. простой и легкий монтаж без использования трансформатора и дополнительного дорогостоящего оборудования.

## Slide 3
Ассортимент
Секция КДБС состоит из двухжильного кабеля, соединенного с установочным проводом. Кабель с одной стороны соединен с установочным проводом при помощи соединительной муфты, а с другой стороны имеет концевую муфту. Муфты обеспечивают герметичность соединения.
Кабель КДБС поставляется в секциях.
Ассортимент:
Наименование секции нагревательной кабельной | Длина нагр. части, м | Стартовая мощность секции, Вт | Номинальная мощность секции, Вт | Сопротивление секции при +20°С, Ом
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-10 | 10,0 | 440 | 400 | 104,5-121,0
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-20 | 20,0 | 910 | 800 | 50,5-58,5
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-54 | 53,0 | 2250 | 2120 | 19,9-23,1
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-82 | 82,0 | 4080 | 3280 | 11,3-13,1
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-100 | 100,0 | 5120 | 4000 | 9,0-10,4
Секция нагревательная кабельная 40КДБС-150 | 150,0 | 7680 | 6000 | 6,0-6,9

## Slide 4
Конструкция и комплектация
Комплектация:
Конструкция секций нагревательных кабельных КДБС 40 Вт/м, 220 В:
Кабель КДБС длиной от 10 до 150м;
Провод установочный УДБ (длина 2м);
(установочный провод УДБ 3 имеет разные сечения: 1,5; 2,5 и 4,0 мм2 в зависимости от мощности секции);
3. Муфты соединительная и концевая
на основе термоусаживающихся
трубок (соединительная МС-126-01,
концевая МК-126-01).
Пакет с пластиковой ручкой 45×40
Cекция, скрепленная стяжкой кабельной в трех местах
Руководство по эксплуатации с паспортом

## Slide 5
Технические характеристики
Бетон - строительный материал, требовательный к температуре окружающей среды во время заливки и затвердевания, особенно в зимний период.
Применение кабеля КДБС позволяет существенно расширить «климатические рамки» строительства.
Для кабеля подобранны оптимальные технические характеристики, обеспечивающие сохранение необходимых свойств и форм бетонных конструкций.
Технические характеристики
Напряжение питания | ~220-240 В
Линейная мощность | 40 Вт/м
Сопротивление изоляции | 10³ МОм*м
Минимальная температура монтажа | -30 °С
Минимальный радиус изгиба при хранении | 150 мм
Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр) | 5–7 мм
Длина установочного провода | 2 м
Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля | 60 мм
Степень защиты | IP67

## Slide 6
Конкурентное окружение
Основные конкуренты:
Ebeco (Швеция)
Fenix (Чехия)
Kima (Швеция)
Cramo (Финляндия)
На рынке существует несколько торговых марок кабелей для ускорения застывания бетона, однако производителей гораздо меньше. Компании «ССТ», «Fenix», «Kima» имеют собственные производственные мощности и торговые марки кабелей для ускорения застывания бетона.
Основные параметры | Производитель |  |  |  | 
Компания | ССТ | Ebeco | Fenix | Kima | Сramo
Ассортимент | 10, 20, 54, 82, 100, 150м | 3,3, 10, 35, 85м | 10, 19, 38, 82 м | 40, 90 м | 3,3, 10, 20, 35, 55, 85м
Марка кабеля | КДБС | BHS | PDS1P | CURE33 | BET
Розничная цена | От 57 р./м.п. | От 291 р./м.п. | От 125р./м.п. | Под заказ. | От 62 р./м.п.
Срок поставки | Постоянное наличие. | Под заказ. | Под заказ. | 2 мес. | Постоянное наличие.
Мощность, Вт/м | 40 Вт/м | 40 Вт/м | 38-40 Вт/м | 33-40 Вт/м | 37-40 Вт/м
Напряжение | ~220-240 В | 230 В | 230 В | 230 В | 220 В
Страна происхождения | Россия | Швеция | Чехия | Швеция | Финляндия (Чехия)
Основные конструкцион-ные отличия | Оптимальное соотношение цена - качество | Наличие евро-вилки | Наличие евро-вилки | Секции на основе саморегули-рующегося кабеля | Наличие евро-вилки

## Slide 7
Преимущества
КДБС – специально разработанный кабель, обеспечивающий быстрое и равномерное застывание бетона при низких температурах
Мы предлагаем самый широкий ассортимент продукции по лучшей цене на рынке.
Качество мирового стандарта. «CCТ» является экспортером продукции более, чем в 30 стран мира.
Рекламно-маркетинговая поддержка и обучение
Надежность и безопасность систем подтверждается 100% контролем качества продукции
Компания ССТ имеет широкую дилерскую сеть по всей России и СНГ с постоянными складскими запасами.
1
2
3
4
5
6
Продукт от крупнейшего в Европе производителя бытовых и промышленных систем электрообогрева.
ООО «ССТ» осуществляет полное гарантийное сопровождение продукции.
7

## Slide 8
Кабель для бетона в секциях
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Производитель ООО «Специальные cистемы и технологии»
www.sstprom.ru
Тел.: +7 (495) 728-80-80 факс:+7 (495) 780-70-13 Мытищи, Московская область, Проектируемый проезд 5274, стр.7
Горячая линия “ССТ”: 8-800-77540-42 (Звонки по России бесплатно)